УТВЕРЖДАЮ _________________

(подпись, дата)

Генеральный директор

ООО «СЗ «Федерация»

Ехлаков А.А.

Техническое задание № 4/20Г

Предмет закупки:

Право заключения договора на монтаж ИТП.

Объект "Застройка микрорайона А-10 жилого района “Аэропорт” г. Ижевска. Многоквартирный жилой дом № 20Г с нежилыми помещениями, расположенный(ые) по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, Первомайский район, ул. Красногорская, с кадастровым номером земельного участка 18:26:050394:39.".

Ижевск 2021 год

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Монтаж ИТП

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг:

Перечень и виды работ учесть согласно приложенного проекта 017/18-ТМ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

На время производства работ подрядчик установит группу учёта электроэнергии; Охрана объекта осуществляется Генподрядчиком (ограничение доступа посторонних лиц на объект строительства) Производство работ разрешено в будни и выходные дни с 8-00 до 22-00. Срок выполнения работ июль 2021 - август 2021года. Результат выполнения работ Субподрядчика: монтаж ИТП, пуско-наладочные работы и по окончании работ сдать работы Заказчику и энергоснабжающей организации, при этом энергоснабжающей организацией должен быть выдан акт допуска в эксплуатацию индивидуального теплового пункта и узла учета тепловой энергии Гарантия на выполненные работы 5 (пять) лет с момента ввода жилого дома в эксплуатацию. Материалы и оборудование поставляет Субподрядчик. Субподрядчик размещает на строительной площадке собственные бытовые помещения для размещения своих работников. Бытовое помещение оборудуется группой учета электроэнергии, по показаниям которой Субподрядчик возмещает затраты на электроэнергию. Отсутствие судов, в которых Субподрядчик является Ответчиком. Отсутствие процедур банкротства.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Требования к персоналу Подрядчика: ( К работе допускаются: - сотрудники должны иметь удостоверение на соответствие квалификации; - сотрудники должны иметь стаж по выполнению данного вида работ не менее 3 лет; - сотрудники должны работать в данной организации не менее 6 месяцев. - должны иметь чистый, опрятный внешний вид; - в случае привлечения к работам лиц - не граждан РФ, предоставить комплект документов, предусмотренных законодательством РФ для указанной категории работников. ( Работник Подрядчика, появившийся на работе в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии наркотического или токсического опьянения, на Объект не допускается; ( Курение допускается только в специально отведённых местах; ( Рабочие места должны всегда содержаться в чистоте; ( Размещение сотрудников разрешено только в модульных зданиях; Требования к охране труда: ( Сотрудники должны быть обеспечены средствами индивидуальной и коллективной защиты; Штрафы: ( Срыв промежуточных этапов выполнения работ, согласно утвержденного графика, за исключением случаев, независящих от Подрядчика - 30 000 руб. (за каждый эпизод). Не выполнение или игнорирование, в срок до трех рабочих дней, замечаний Заказчика, представителей авторского надзора, государственного строительного надзора – 50 000 руб (за каждый эпизод). Грубое нарушение техники безопасности ведения работ – 10 000 руб (за каждый эпизод); Курение в не положенном месте – 5 000 руб; За единичный случай появления сотрудника в стадии алкогольного, наркотического опьянения на строительной площадке – 10 0000 руб, в случае повторного прецедента – удержание 10% от месячной суммы выполнения, согласно КС 2; В случае не выполнения или игнорирования замечаний контролирующих лиц к содержанию рабочих мест или нарушении требований к складированию строительного или бытового мусора – 10 000 руб (за каждый эпизод). Контролирующие лица: ( Представитель технического надзора Заказчика; Представитель Ген.подрядчика; Представитель авторского надзора; Представитель государственного строительного надзора. Стоимость работ включает в себя: Погрузо-разгрузочные работы. Перемещение материалов по строительной площадке к рабочему месту; Устройство отверстий под прокладку трубопроводов в строительных конструкциях; Монтаж гильз в местах прохождения трубопроводов через несущие строительные конструкции с последующей зачеканкой из негорючего материала; Монтаж индивидуального теплового пункта, в т.ч. узла учета тепловой энергии; Промывка и опрессовка ИТП; Пуско-наладочные работы; Ежедневная очистка площадки, переданной в работу, от строительного мусора; Уборка, вынос бытового и строительного мусора в отведенное место на строительной площадке; Освобождение помещения ТП от материалов и мусора за 24часа до сдачи выполненных работ; Монтаж бирок и маркировка направления движения воды; Предоставление исполнительной документации в 4 экз на бумажном носителе и 1 экз в электроном виде (PDF); Срок устранения недостатков (в т.ч. и в гарантийный период) составляет: аварийный случай – в течение 4 часов, замена оборудования в течение 24 часов. В случае выявления недостатков в работах, выполненных и не устраненных Субподрядчиком в течение 48 (часов) месяцев с момента выявленных недостатков, Генподрядчик имеет право устранить недостатки своими силами, с вычетом стоимости работ по устранению недостатков из суммы гарантийного удержания. Расчёт производится Генподрядчиком в порядке и сроки, согласно условий договора с победителем, предложившему лучшие условия исполнения договора. Акты выполненных работ ф. КС-2 без исполнительной документации не рассматриваются. Нормативные ссылки: - СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003; - СП 60.13330.2012 "СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов". - Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением (Приказ от 25 марта 2014г. №116) -СП73.13330.2012"Внутренниесанитарно-техническиесистемы.АктуализированнаяредакцияСНиП 3.05.01-85", -СНиП3.05.07-85"Системы автоматизации", - "Правила устройства электроустановок", -Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок; - СП60.13330.2012Отопление,вентиляцияикондиционированиевоздуха. АктуализированнаяредакцияСНиП 41-01-2003

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на выполненные работы, 5 (пять) лет

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной.

Подраздел 3.5 Требования к составу технического предложения участника

Наличие в штате, соответствующих кадровых ресурсов необходимых для выполнения работ: Руководство: директор, главный инженер и их заместители с наличием высшего профильного образования соответствующего занимаемой должности, не менее 2 человек; Инженерно-технический персонал с допусками и разрешениями, удостоверениями, свидетельствами на проведения данных работ: Квалификация персонала должна быть подтверждена копиями соответствующих документов (приказ о назначении, свидетельства о прохождении специального обучения и т.п.). Все представленные в штате работники должны находиться в штате организации по основному месту работы. Постоянное присутствие уполномоченного представителя производителя работ на объекте строительства во время производства работ.

Подраздел 3.8 Специальные требования

Не требуется

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Качественное предоставление услуг в согласованные с Заказчиком сроки.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Все используемые строительные и прочие материалы должны соответствовать ГОСТ и СП (СНиП).

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Контактное лицо от Ген. подрядчика: Щуклин Антон Олегович т. 8-963-483-30-02; Предусмотрен осмотр строительной площадки - по предварительной договоренности (каждую среду с 15-00 до 16-00); Настоящее ТЗ, не содержит исчерпывающего перечня условий работ. Окончательные условия согласовываются сторонами в договоре подряда. Основные условия договора подряда содержатся в проекте договора (Приложение № 1)